## Slide 1: Программирование Систем SIMATIC S7 В STEP 7 V5.X
Доклад
Худойбердиев М.А
Базовый уровень

## Slide 2: Модульные программируемые контроллеры Siemens SIMATIC S7-400
Модульные программируемые контроллеры Siemens SIMATIC S7-400 представляют собой серию автоматизационных устройств, предназначенных для управления и мониторинга различными процессами и систеvмами в промышленности. Эти контроллеры обеспечивают надежное и гибкое управление производственными процессами, позволяя автоматизировать различные задачи в промышленных объектах.

## Slide 3: Семейство контроллеров SIMATIC S7-400 предлагает несколько модификаций и конфигураций, чтобы удовлетворить разнообразные потребности в промышленной автоматизации.
SIMATIC S7-400
Мощные программируемые котроллеры для построения систем управления средней и высокой степени сложности.
Решение практически любых задач управления.
Широкий спектр модулей и широкая гамма центральных процессоров для максимальной адаптации к требованиям решаемой задачи.
Высокая гибкость, обеспечиваемая простотой использования систем распределенного ввода-вывода и мощными коммуникационными возможностями.
Удобство обслуживания, работа с естественным охлаждением.
Гибкие возможности расширения по мере развития объекта управления

## Slide 4: Семейство контроллеров SIMATIC S7-400 предлагает несколько модификаций и конфигураций, чтобы удовлетворить разнообразные потребности в промышленной автоматизации.
SIMATIC S7-400H
Программируемые контроллеры с резервированной структурой, обеспечивающие высокую надежность функционирования системы управления.
Резервирование всех основных функций на уровне операционной системы центральных процессоров.
Высокий коэффициент готовности, обеспечиваемый применением переключаемых конфигураций системы ввода-вывода.
Возможность использования стандартных конфигураций систем ввода-вывода.
Горячее резервирование: автоматическое безударное переключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока.

## Slide 5: Семейство контроллеров SIMATIC S7-400 предлагает несколько модификаций и конфигураций, чтобы удовлетворить разнообразные потребности в промышленной автоматизации.
SIMATIC S7-400F/FH
Построение систем автоматики безопасности и противоаварийной защиты (систем ПАЗ).
Использование обычных или резервированных структур ввода-вывода, повышающих надежность функционирования системы управления.
Снижение затрат на монтаж цепей ввода-вывода автоматики безопасности. Применение высоко надежной связи через PROFIBUS DP или PROFINET IO с использованием профиля PROFISafe.
Использование базовых компонентов S7-400H, станций распределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, а также станций ET 200S PROFIsafe, ET 200pro PROFIsafe, ET 200eco PROFIsafe.
Возможность применения смешанных структур ввода-вывода, включающих в свой состав стандартные модули, F-модули и модули

## Slide 6: S7-400 МОДУЛИ
Сигнальные модули (SM): DI, DO, AI,AO
Интерфейсный модули (IM): IM460, IM461, IM463…
Функциональные модули (FM): Счетчики, Позиционирование, Управления с обратной связи
Коммуникационные процессоры (CP): PTP, PROFIBUS, ETHERNET, PROFINET

## Slide 7: S7-400 Конструкция CPU
Светодиодные индикаторы ошибки: INTF, EXTF, BUS1F, FRCE, MAINT, RUN, STOP
Модуль расширения памяти: RAM или Flash EPROM
Переключатель режимов: MRES, STOP, RUN, RUN-P
MPI/DPI интерфейс: (назначения параметров с HWConfig)
DP интерфейс: Для подключения распределенной периферии
EXT-BAT: Гнездо для подключения дополнительного источника питания

## Slide 8: S7-400 Сброс памяти CPU
Если CPU используются ММС, то оно должно быт обязательно предварительно стерта
SIMANTIC Manager Accessible Nodes в папка Blocks DELETE

## Slide 9: Структура проекта STEP 7

## Slide 10: Создания проектной конфигурация оборудования
RACK (стойка)
PS (Блок питания)
CPU
SM (Сигнальный модуль)
FM (Функциональные модуль )
CP (Коммуникационные процессоры )

## Slide 11: Конфигурирование аппаратной части

## Slide 12: Конфигурирование аппаратной части

## Slide 13: Адресация DI/DO в многорядное конфигурации
Примеры
Q 7.7 – последний бит 32-разрядного DO модуля, установленного в 5-й слот стойки 0
IB 105 – Второй байт DI модуля в слоте 6 стойки 3
QW 60 – первые два байта DO модуля в слоте 11 стойки 1
ID 80 – все 4 байта для 32 – разрядного DI модуля в слоте 8 стойки 2

## Slide 14: Абсолютная и символьная адресация
При абсолютная адресации, Указывает операнд прямо в инструкции.
(например I0.0)
При символьной адресации, в место абсолютных адресов используются символьное имя.
(например PLANT_ON)

## Slide 15: Обзор блоков step 7

## Slide 16: Возможности структурирования программы

## Slide 17: Циклический выполнения программы
PII
PIQ
PII – Process - Image - Input
PIQ – Process - Image - Output